## Slide 1
京铁列服车间MES简报

## Slide 2
管理范围
人员：管理人员考勤、当班记录、计件等
成本：控制原材料成本、BOM、供应商、产成率等
过程：详细控制批次、生产人员、环境记录、时间、异常记录等
现场：对有环境要求的区域进行温度、湿度等属性的检测记录、生产线以电子屏的形式显示生产进度和环境因素
设备：对重要的生产设备性能进行维护记录
生产排班：根据销售订单和历史数据以及成员出勤情况对生产进行排班

## Slide 3
人员管理
考勤
班次安排
考勤记录
计件
生产件数
工资核算
效率分析
个人时间单位作业效率分析
班组作业效率评价
作业时间

## Slide 4
成本管理
人力成本
各班次人力统计
各工序平均人力分析
原材料成本
采购计划制定与下单
原料进出库管理
产成率管理
前处理区产成率管理
半成品产出率管理
成品平均人力分析
详细的考勤记录
半成品进出库管理
成品进出库管理
BOM管理
原材料价格波动示意图
成品产成率

## Slide 5
过程控制
各工序信息采集
环境温度湿度采集
工序人员信息采集
各工序信息采集内容：批次、重量、品种、生产订单、包装
环境温度湿度采集：系统时候采集指定区域的温度湿度等需要控制的环境因素，一旦当相关值超过设定值时，给予报警或者提示
工序人员信息采集：详细采集各作业人员所在班次、生产线、等信息，便于核算出勤和质量追溯

## Slide 6
设备管理
设备维护记录
详细记录设备的运行时间和运行状态
设备数据提取
对有接口能提取数据的设备，做程序接口自动提取相关数据记录
详细记录设备的维修保养记录
对维修保养快接近的时候做自动提示
对生产线可以改造的设备做更新换代

## Slide 7
功能结构图

## Slide 8
流程图

## Slide 9
原料收货标签设计
原料收货的时候打印标签
按每个容器打印一张

## Slide 10
生产过程标签设计
生产过程标签二维码内容包括指令单和生产计划，物料编码和数量等信息。每道工序利用平板电脑上的扫描枪进行扫描，首先确定物料标签是否与指令单符合，其次同时采集物料信息。生产过程用标签使用ESL标签，ESL标签为可擦写电子标签，可重复擦写1万次左右。ESL标签悬挂在手推车上。每个手推车悬挂一张。

## Slide 11
原料收货流程设计
原料收货流程设计
1、供应商送货到工厂、读取供应商订单信息
2、验货、分筐
3、打印原料标签、每筐粘贴一份标签
4、入原料仓

## Slide 12
原料领料流程设计
原料领料流程设计
1、打印调拨单（调拨单加上条形码）
2、扫描枪扫描调拨单条形码、提取调拨单信息
3、扫描每筐原料传票、记录相关数据（批次、时间、人员等）
4、前处理仓库入库完成

## Slide 13
前处理工序流程设计
前处理工序流程
1、开班前，员工在车间平板电脑上登录系统。选择车间和工号等信息登录
2、原材料到现场后扫描每筐原料条形码标签、系统进行物料品项和数量等核对。
3、加工完成后称重、对相应手推车进行ESL标签数据修改
4、前处理完成、物料转入净菜库、同时净菜库完成入库操作

## Slide 14
熟制品加工流程设计
熟制品加工流程
1、根据计划单号生成新的熟制品加工批次
2、扫描所有准备入中央厨房的净菜库标签、与熟制品加工批次关联，同时净菜库完成出库。
3、熟制品加工完成后，系统记录加工完成时间
4、完成后根据品项和数量对ESL标签重新改写数据。全部批次转入冷处理、菜肴库完成入库作业。
5、冷处理前记录冷处理开始时间和结束时间、

## Slide 15
包装车间流程设计
包装流程设计
1、在包装线上摆放电脑，选择生产计划。
2、电脑接入喷码机。喷码机每次喷码把数据回传给电脑
3、系统记录喷码机喷码的时间等信息、饭盒上的喷码增加二维码。 便于后期旅客扫描二维码可以关注公司公众号，同时可以查询餐食的生产时间、保质期、产品名字、净重、包装等内容
4、成品入库

## Slide 16
环境数据采集
1、有温度和湿度控制需要的区域安装温度传感器、湿度传感器和报警装置
2、后台24小时采集温度传感器和湿度传感器数据、设定合理温度和湿度区
间
3、一旦超出合理区间、后台记录异常温度产生时间点和温度值、报警器
声影提醒

## Slide 17
考勤管理
考勤管理内容
1、上班签到
2、外出签到。
3、在岗监控
4、下班签到
考勤管理利用人脸识别设备进行上班、下班签到、外出签到。每个
员工工作服上嵌入RFID芯片进行在岗监控。考勤可以对员工进行加班
工时的限制。

## Slide 18
二维码追溯
二维码扫描追溯只针对自己生成的快餐盒饭和面点。每个包装上印制一个二维码。旅客直接用微信扫一扫功能可以自动跳转到H5页面。显示快餐的名字，重量、生产日期、保质期等信息，顾客也可以进一步了解原料（主料）的品牌和批次等信息